OBSAH:

1. Průzkumová část	3

1.1. Současný stav zájmového území	3

2. Rozborová část	3

2.1. Širší a kompoziční vztahy, popis současného stavu	3

2.2. Přírodní podmínky dané lokality	5

3. Návrhová část	6

3.1. Návrh řešení plochy u kostela	6

3.2. Regenerace zeleně v přilehlém parčíku, výsadba u autobusové zastávky	7

3.3. Dřeviny navržené ke kácení	7

3.4. Pěstební opatření u ponechávaných dřevin	7

3.5. Modelace terénu	8

3.6. Mobiliář a technické vybavení	8

4. Technologie založení vegetačních prvků	8

4.1. Technologie výsadby vzrostlého stromu do rostlého terénu	8

4.2. Technologie výsadby solitérních keřů a trvalek	9

4.3. Založení parkového trávníku výsevem	10

4.4. Výkaz výměr	11

5. Technologie založení technických prvků	11

5.1. Mobiliář	11

5.2. Zpevněné plochy	12

6. Soupis rostlinného materiálu	12

Metodika hodnocení dřevin	13

Součástí je výkresová část s legendami:

Výkres č. 1…………..INVENTARIZACE ZELENĚ, PLÁN KÁCENÍ….…….Měřítko 1:500

Výkres č. 2………..…………..….. NÁVRH ŘEŠENÍ………...…..…………....Měřítko 1:500

Výkres č. 3…............ OSAZOVACÍ A VYTYČOVACÍ PLÁN………..............Měřítko 1:500

Výkres č. 4…...................... OSAZOVACÍ PLÁN - DETAIL…….....................Měřítko 1:250

Výkres č. 5…........………. VYTYČOVACÍ PLÁN - DETAIL……...................Měřítko 1:250

NÁZEV AKCE:

Návrh ozelenění, obec Nové Sedlo – řešení plochy u kostela a návrh regenerace zeleně v přilehlém parčíku.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Nové Sedlo u Žatce 706710

PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ: 26, 25, 22/1, 22/2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel:	Obec Nové Sedlo

Adresa:	Hlavní 27, 438 01 Nové Sedlo-Žatec

Tel.:		602 650 788 (Petr Sýkora – starosta obce)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE:

Zhotovitel: 	Gabriel s.r.o.

Adresa:	České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

Zpracovaly:	Ing. Jitka Gabrielová

Ing. Michaela Kačerová

Tel.:		775 381 070

737 281 844

E-mail:	gabrielova.jitka@gabriel.cz

kacerova.michaela@gabriel.cz

DATUM:

listopad 2011

PODKLADY:

Katastrální mapa

Zápis z místního šetření

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# 1. Průzkumová část

## 1.1. Současný stav zájmového území

Terénní průzkumy byly na řešeném území provedeny v průběhu října roku 2011. Všechny prvky nalézající se na řešeném území, důležité pro zpracování návrhu řešení, byly zaneseny do katastrální mapy. Katastrální mapa byla poskytnuta zadavatelem, zpracovatel provedl přibližné zaměření jednotlivých dřevin. Dřeviny by vyhodnoceny (zdravotní stav, velikostní parametry) dle přiložené metodiky, na základě výsledků šetření byla stanovena pěstební opatření. U dřevin, které byly vyhodnoceny jako neperspektivní, či rizikové, bylo navrženo odstranění.

# 2. Rozborová část

## 2.1. Širší a kompoziční vztahy, popis současného stavu

Řešené území se nachází v intravilánu obce Nové Sedlo, která je vzdálena zhruba 6 km od města Žatce. Obec se rozkládá na sedlovitém úbočí, typický ráz okolní krajině dodává v blízkosti protékající řeka Ohře.

Řešená plocha se nachází v centru obce, jedná se o stávající parčík s množstvím vzrostlých stromů a dále o plochu u kostela ze strany k fotbalovému hřišti. Stávající parčík má rozlohu zhruba 2450 m2, tvar je spíše protáhlý, směrem od silnice se mírně svažuje, ve spodní části plocha přechází v prudší svah. Na celé ploše se nachází velké množství již vzrostlých i nově vysazených dřevin, z nichž některé jsou vlivem vyššího věku i vlivem zanedbané péče v předchozích letech ve špatném zdravotním stavu. Jedná se o stromy i keřové porosty.  Předmětem hodnocení byly pouze stromy, které jsou zastoupeny větším množstvím taxonů. V celém prostoru je dominantní především centrální příjezdová alej ze vzrostlých jírovců (Aesculus hippocastanum), která je zakončena u kostela. Dále jsou zde v menší míře zastoupeny lípy (Tilia cordata, Tilia platyphyllos), akáty (Robinia pseudoaccacia), jasany (Fraxinus excelsior), duby (Quercus robur), javory (Acer platanoides, Acer campestre). Z jehličnatých dřevin jsou na ploše zastoupeny především smrky (Picea pungens).

Plocha u kostela v blízkosti fotbalového hřiště o rozloze zhruba 1600 m2 bude k dispozici pro novou menší parkovou úpravu, nachází se zde minimální množství stávajících dřevin. Prostor je pravidelný, spíše uzavřený, obklopený z jedné strany zdí hřbitova, ze strany druhé zázemím fotbalového hřiště. Bezprostředně na něj navazuje prostor okolo bývalé fary, kam by se měl v budoucnu přesunout obecní úřad. V současné době nemá plocha žádnou významnou náplň, především z hlediska zahradní architektury se nachází ve stavu, který si žádá úpravu. Hlavním požadavkem na řešení je vytvoření odpočinkového prostoru s propojením navazující komunikace a fotbalového hřiště.

Obr.: Pohled od kostela, alej z jírovců.

Obr.: Kostel, pohled z plochy budoucího parčíku.

Obr.: Pohled na pomníček u vstupu do nově budovaného parčíku.

Obr.: Pohled ze silnice na prostor stávajícího parčíku.

## 2.2. Přírodní podmínky dané lokality

průměrná nadmořská výška:  225 m.n m.

klimatické poměry: 		průměrná roční teplota: 8-9 °C

průměrné roční srážky:  400-500 mm

Podnebí je mírné, s mírnou zimou, oblast se nachází v poměrně chráněné poloze. Srážkové úhrny jsou v porovnání s ostatními částmi republiky spíše podprůměrné.

# 3. Návrhová část

## 3.1. Návrh řešení plochy u kostela

Návrh byl vypracován na základě požadavků zadavatele a provedeného místního šetření s dodržením všech sadovnických zásad a estetických principů. Dále pak vychází z charakteru stávajícího rozmístění ploch a staveb a v neposlední řadě respektuje okolí. Celá řešená plocha je nově upravena, vysazované partie rostlin jsou převážně okrasného charakteru. Navržené rostliny odpovídají místním podmínkám a budou tvořit spojité partie, v budoucnu, po zapojení, minimalizující nároky na údržbu.

Požadavky zadavatele:

inventarizace dřevin v parku, návrh pěstebních opatření u jednotlivých dřevin

návrh náhradních výsadeb za pokácené dřeviny

řešení plochy u kostela

Hlavní náplní návrhu je vytvořit příjemné místo pro odpočinek, které bude skladbou dřevin i esteticky navazovat na okolí, dále poté zpříjemnění prostoru výsadbou nové zeleně a tak zvýšení návštěvnické atraktivity prostoru. Celá plocha bude nově upravena, důraz je kladen především na dobré napojení fotbalového hřiště na přilehlou komunikaci. Na ploše je využíváno stávajícího terénu a jeho prvků, prostor je nově rozdělen cestami. Parčík se stane místem s využitím pro širší veřejnost a to především pomocí nově vybudovaných mlatových cest, centrálního prostoru plochy s umístěním posezení, a rozmístěním zajímavých prvků kompozice, v podobě trvalkových výsadeb a laviček. Nově je v prostoru vybudována cestní síť, která pohodlně propojuje silniční komunikaci a prostor fotbalového hřiště, zároveň je vytvořen menší okruh s odpočinkovou kruhovou plochou s lavičkami. Všechny cesty jsou z mlatu. Zeleň je zastoupena novou výsadbou stromů, keřů i trvalek. Stromy tvoří doprovodný prvek k cestám, výsadba uprostřed kruhové mlatové plochy poskytne přistínění při posezení. Vysazeny jdou zde lípy (Tilia cordata). K odclonění zázemí fotbalového hřiště při pohledu z parčíku je zvolena výsadba živého plotu z vyšších lísek (Corylus avellana) a stálezelené kaliny (Viburnum rhytidophyllum). Cesty jsou pro zpříjemnění prostoru doplněny výsadbami trvalek a nižších okrasných keřů.  Konečný návrh je vytvořen na základě předložené studie a upraven po konzultacích se zadavatelem. Detailní seznam a umístění všech rostlin zahrnutých v jednotlivých výsadbách, je v legendě osazovacího plánu, která je součástí výkresové části návrhu.

## 3.2. Regenerace zeleně v přilehlém parčíku, výsadba u autobusové zastávky

Na ploše u kostela bylo na základě inventarizace zeleně vyhodnoceno, které dřeviny je potřeba odstranit. V ploše parku není navrhována žádná náhradní výsadba, nově jsou vysazovány pouze dřeviny do stromořadí k silnici. Je navrženo v pravidelném sponu vysadit červeně kvetoucí kompaktní jírovec (Aesculus carnea’Briotii‘).

Na protáhlé ploše doprovázející chodník vedoucí k autobusové zastávce je doporučeno vysadit živý plot ze stálezeleného ptačího zobu (Ligustrum vulgare’Atrovirens‘).

## 3.3. Dřeviny navržené ke kácení

Vzhledem k zajištění bezpečnosti v prostoru parku a také z důvodu špatného zdravotního stavu je v celém řešeném prostoru k odstranění navrženo 27 ks dřevin.

Tab.: Dřeviny navržené k odstranění.

| CELKEM DŘEVIN K ODSTRANĚNÍ |  |  |  | 27 | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | listnaté |  |  |  |  | 22 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 300 mm |  | 1 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 400 mm |  | 2 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 500 mm |  | 5 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 600 mm |  | 10 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 700 mm |  | 2 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 800 mm |  | 2 | ks |
|  | jehličnaté |  |  |  |  | 5 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 300 mm |  | 4 | ks |
|  |  | pr.pařezu na řezné ploše do 400 mm |  | 1 | ks |

Veškeré dřeviny nacházející se v prostoru parku jsou blíže popsány v inventarizační tabulce, vyhotovené na základě dendrologického průzkumu, která je přílohou této dokumentace. Vybrané dřeviny budou odstraněny v rámci běžných standardů, dřevní hmota bude naložena a odvezena. Všechny pařezy pokácených dřevin budou odstraněny a vzniklé jámy budou zasypány a náležitě zhutněny. Na zásyp jam bude použita zemina vykopaná při stavebních pracích prováděných v parku.

## 3.4. Pěstební opatření u ponechávaných dřevin

Ponechané dřeviny jsou popsány v inventarizační tabulce, která je přílohou této dokumentace. U většiny stávajících stromů je doporučeno provést ořez suchých větví z koruny. Důsledně doporučujeme provádět vizuální kontrolu stavu u ponechávaných dřevin v pravidelných intervalech se zaměřením zejména na přítomnost suchých větví v koruně a stav tlakového větvení. Stromy s rozpadající se tlakovou vidlicí je doporučeno bezprostředně odstranit. Větší kontrolu odbornou osobou doporučujeme provést opětovně po 3 letech.

## 3.5. Modelace terénu

Návrh respektuje v co nejvyšší míře stávající stav. Modelace terénu je navržena pouze v místech přechodu stávající úrovně terénu parku a nově budovaných mlatových komunikací. Respektována je stávající výšková členitost.

## 3.6. Mobiliář a technické vybavení

Rekonstrukce parku je vhodnou příležitostí pro kompletní obnovu mobiliáře. Do výměny mobiliáře jsou zahrnuty lavičky a odpadkové koše. Doporučeny jsou nejlépe lavičky ze dřeva nebo v kombinaci dřeva a kovu a odpadkové koše ve stejném stylu. Doporučené firmy – MMCITÉ – www.mmcite.com, SIACITY – www.siacity.cz, URBANIA – www.mestskymobiliar.cz.

# 4. Technologie založení vegetačních prvků

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin v 1. třídě jakosti. Použitý materiál musí být nezávadný z fytopatologického hlediska, velikostně bude odpovídat požadavkům projektanta a jednotlivé rostliny v rámci jednoho taxonu budou velikostně vyrovnané (dle tabulky použitého rostlinného materiálu).

Práce budou provedeny odbornou firmou v souladu s následujícími sadovnickými normami.

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství– Terminologie – Základní odborné termíny a definice

ČSN 83 9011 Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Sadovnictví a krajinářství – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Sadovnictví a krajinářství – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9031 Sadovnictví a krajinářství – Technicko-biologická zabezpečovací opatření

ČSN 83 9051 Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN 46 4902 – 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

## 4.1. Technologie výsadby vzrostlého stromu do rostlého terénu

Pro výsadbu vzrostlých stromů bude vyhloubena jáma o velikosti 1 m3,  jámu je potřeba před výsadbou prolít vodou (50 l), bude provedena 50% výměna půdy. Na výměnu bude použit substrát ve složení: ornice :  kompost : písek (2 : 2 : 1).

Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje jeho kotvení. Provedeno bude třemi kůly tak, aby byl strom dostatečně stabilizován a co možná nejvíce chráněn proti vyvrácení, či nežádoucímu vyklonění. Vyvázán bude úvazky k příčkám. Kmen stromu bude chráněn rákosovou bandáží (může být také použita juta), úvazky budou uvázány tak, aby nepoškozovaly borku kmene. V jamkách bude provedena 50% výměna půdy, ve spodní části jámy (cca ve vrstvě 50 cm) bude použito podorničí vytěžené při výkopu jámy, v horní vrstvě jámy (mocnost cca 30 cm) bude použit pěstební substrát. Dno výsadbové jámy bude dle potřeby vyplněno štěrkopískovou vrstvou pro odvodnění. Před zásypem zeminy bude podloží jámy mechanicky rozpojeno. Zásoby živin budou doplněny tabletovaným hnojivem Silvamix Forte (5 ks/strom), či jiným vícesložkovým hnojivem. Po výsadbě stromu bude v prostoru kořenového balu vytvořena závlahová mísa a prostor závlahové mísy  bude v kruhu o poloměru 1 m zamulčován 10 cm  vrstvou jemně drcené borky. Po výsadbě bude provedena zálivka 80 l vody.

Povýsadbová rozvojová a udržovací péče o stromy:

Péče o stromy je realizována dle ČSN 83 9051. Stromy budou po výsadbě udržovány především dostatečnou zálivkou. Zároveň bude ve vhodném agrotechnickém termínu prováděn výchovný řez, jehož správné provádění má velký vliv na vývoj dřeviny a její stav v dospělosti. Dále bude kontrolován stav úvazku zda se nezařezává do kmene, dle potřeby bude úvazek povolován. Kotvení stromu bude odstraněno až po úplné stabilizaci dřeviny, tedy zhruba po 3 letech.

Rozvojová péče – 3 roky po výsadbě; roční schéma:

→ zálivka 10x v množství 80 l

→ pletí v prostoru kořenového balu 3x

→ kontrola kotvení dřeviny včetně kontroly pevnosti úvazků a případného povolení 3x

→ úprava závlahové mísy 2x

→ výchovný řez dřeviny

## 4.2. Technologie výsadby solitérních keřů a trvalek

Hloubení jámy o velikosti 0,05 m3, jámu před výsadbou prolít vodou (10 l), bude provedena 50% výměna půdy. Na výměnu bude použit substrát ve složení:  ornice : kompost : písek (2 : 2 : 1).

Keř bude vysazen do stejné výšky s okolním terénem. Po výsadbě bude z podložní zeminy vytvořena závlahová mísa a prostor bude zamulčován 10 cm  vrstvou jemně drcené borky.  Zásoby živin budou doplněny tabletovaným hnojivem Silvamix Forte (2 ks/keř). V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Dno výsadbové jámy bude propustné, propojené s rostlým terénem. Po výsadbě bude provedena zálivka v množství 30 l vody/keř, dle potřeby bude proveden řez.

Rozvojová péče – 3 roky po výsadbě, roční schéma:

→ zálivka 10x v množství 30 l

→ pletí v prostoru kořenového balu 3x

→ úprava závlahové mísy 1x

→ odstranění odumřelých částí 1x

Trvalky budou vysazeny do záhonů po skupinkách dle osazovacího plánu, po výsadbě bude prostor zamulčován 7-10 cm vrstvou mulčovací kůry. Okraje záhonu budou vymezeny instalací kovové pásoviny, která lépe udrží tvar záhonu a zabrání zarůstání trávníku do plochy záhonu.

## 4.3. Založení parkového trávníku výsevem

Udržovaný trávník bude založen na celé ploše parku. Při zakládání travnatých ploch v okolí stávajících dřevin bude kladen důraz na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Nebude prováděno hloubkové kypření půdy, půda bude pouze jemně zdrsněna a bude doplněn pěstební substrát.

K osetí bude použita kvalitní parková směs snášející zátěž od autorizovaného výrobce (výsevek 25g/m2). Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení trávníku bude probíhat v součinnosti s podmínkami ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude poté probíhat dle ČSN DIN 18 919.

Plochy je nutno před založením trávníku odplevelit. Podkladní vrstva bude alespoň do hloubky 0,2 m vyčištěna od nežádoucích příměsí, kterými jsou veškeré stavební zbytky, kameny, obaly, suť, odpad a těžko rozložitelný organický materiál.  Půda bude poté obdělána do hloubky 0,15 m, po urovnání povrchu může být rozprostřen pěstební substrát. Svrchní vrstva půdy musí být vhodná pro předpokládanou vegetaci a způsob využití, dále pak musí odpovídat danému stanovišti. Nesmí obsahovat žádné cizorodé příměsi, které by omezovaly předpokládané využití. Plochy budou dále jemně domodelovány, musí být dosaženo návaznosti na zpevněné mlatové plochy.

Správným průběhem prací při zakládání trávníku a v době bezprostředně po založení se dosáhne stavu, který zaručuje jeho zdárný vývoj v dalších letech. Funkčního stavu trávníku se dosáhne rozvojovou péčí, udržení tohoto stavu je pak trvale zajišťováno udržovací péčí viz. DIN 18 919. Dokončovací péče zahrnuje závlahu, hnojení po první seči, seč, případné odplevelení či dosev.

## 4.4. Výkaz výměr

|  | SO_01: Sadové úpravy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 001: Zemní a přípravné práce |  |  |
| 1. | Odstranění nežádoucí vegetace chemickým postřikem, vč. roundupu | m2 | 1600,0 |
| 2. | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +- 100 mm | m2 | 1600,0 |
|  | 002: Výsadby rostlin |  |  |
| 3. | Založení záhonu pro výsadbu rostlin | m2 | 285,0 |
| 4. | Jamky pro výsadbu, výměna 50%, horniny tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 20,0 |
| 5. | Jamky pro výsadbu, výměna 50%, horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 275,0 |
| 6. | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 276,0 |
| 7. | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 600 mm | kus | 20,0 |
| 8. | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 200 mm | kus | 275,0 |
| 9. | Výsadba trvalek a trav | kus | 276,0 |
| 10. | Dodávka substrátu pro výměnu při výsadbě | m3 | 13,6 |
| 11. | Kotvení dřevin třemi kůly | kus | 20,0 |
| 12. | Kůly, včetně úvazků | kus | 60,0 |
| 13. | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám (Silvamix Forte), včetně dodávky hnojiva | kus | 650,0 |
| 14. | Mulčování rostlin, tl. mulče do 100 mm, rovina | m2 | 285,0 |
| 15. | Mulčovací kůra, vrstva 10 cm | m3 | 28,5 |
|  | 003: Založení trávníku pokládkou travního koberce |  |  |
| 16. | Založení trávníku parkového výsevem | m2 | 1033,0 |
| 17. | Travní osivo 25 g/m2 | kg | 25,8 |
| 18. | Obdělání půdy válením, rovina 2x | m2 |  |
|  | 004: Mlatové plochy |  |  |
| 19. | Založení mlatové plochy | m2 | 352,0 |

# 5. Technologie založení technických prvků

## 5.1. Mobiliář

Umístění a montáž veškerého mobiliáře bude probíhat v koordinaci s výstavbou zpevněných mlatových povrchů. Součásti mobiliáře jsou vytyčeny ve výkresové části dokumentace.	Lavičky budou instalovány do budovaných mlatových ploch, kotveny budou do betonových patek, které budou vybudovány před finální úpravou povrchu komunikací.

Odpadkové koše budou kotveny do betonových patek, ty budou vybudovány před finální úpravou povrchu komunikací.

## 5.2. Zpevněné plochy

Pro cesty i kruhové odpočívadlo v prostoru parku je navržen mlatový povrch. Realizace povrchu proběhne pro odborné zpracovaní specializovanou firmou. Mlatové povrchy budou upnuty do ocelových lemů šířky 150 mm, ocelové lemy budou osazeny do betonového lože. Koruna lemu bude v úrovni okolního terénu. Použité kamenivo má světle okrovou barvu, vhodnost kameniva bude upřesněna před realizací dle poskytnutých vzorků.

Skladba mlatového povrchu:

MZK (frakce 0-8)…………………………………………………………...……100 mm

Kamenivo (frakce 8-16)………………………………………………………..….60 mm

Štěrkodrť……………………….……………………………………………..….200 mm

Štěrkopísek……………………………………………………………….……….50 mm

Zhutněná pláň

CELKOVÁ MOCNOST VRSTEV………………………………………………410 mm

MZK je vrstva tvořená kamenivem o frakci 0-8 mm rozprostřená a hutněná za podmínek zajišťujících požadovanou únosnost. Tloušťka vrstvy MZK je 100 mm pro občasné pojíždění osobními a dodávkovými automobily, pro pěší případně cyklistický provoz. Příčný sklon nesmí klesnout pod 3%, optimální je 5%. Pod vrstvou MZK bude uloženo 60 mm kameniva frakce 8-16 mm, 200 mm štěrkodrtě a 50 mm štěrkopísku.

# 6. Soupis rostlinného materiálu

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Použitý materiál bude splňovat požadavky na jakost. Podrobná specifikace použitého rostlinného materiálu je součástí přílohy předložené dokumentace.

# Metodika hodnocení dřevin

Inventarizace a dendrologické posouzení dřevin zahrnuje klasifikaci soliterních dřevin a porostů. Jednotlivé dřeviny byly označeny kódem a to: pořadovým číslem u stromů, velkým písmenem K a pořadovým číslem u soliterních keřů.

A. STROMY - SYSTÉM HODNOCENÍ:

1. IDENTIFIKACE

- pořadové číslo exempláře – v textové i mapové části vyjádřeno číslicí.

- vědecký název dřeviny

- národní (český) název dřeviny

- typ –     J – jehličnatá dřevina

  - L – listnatá dřevina

2. DENDROMETRICKÉ VELIČINY

- obvod kmene (cm) – obvod kmene v centimetrech, měřený pásmem ve výčetní výšce

1,30 m nad zemí; u vícekmenů větvících se nízko nad zemí

uvedena hodnota každého z kmenů zvlášť

- průměr kmene (cm) – měřeno matematickou metodou

- výška (m) – měřeno odhadem

- průměr koruny (m) – hodnota měřena kolmým průmětem na zem

- nasazení koruny (m) – měřeno odhadem

- proschnutí (%) – hodnocení výskytu suchých větví v koruně

- sadovnická hodnota – sadovnická hodnota ve stupnici 1-5, vyjadřují celkovou

hodnotu dřeviny; vyjadřuje vzhled, zdravotní stav a perspektivu

vývoje dřeviny, v potaz je brán i kompoziční záměr.

1/ dřeviny velmi hodnotné – typický habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální a dlouhodobě perspektivní. Kompozičně i pěstebně nejvýznamnější jedinci. Tyto dřeviny by měly být zachovány ve všech případech, resp. mělo by dojít ke všem možným ochranným opatřením.

2/ dřeviny průměrně hodnotné – určité nedostatky, které však významně nesnižují jejich hodnotu; alespoň polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti, dlouhodobě perspektivní; plně vitální, zdraví jedinci velmi dobře odpovídající pěstebním a kompozičním potřebám. Tyto jedinci mohou být odstraňovány pouze ve výjimečných případech.

3/ dřeviny průměrně hodnotné – habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje, apod.), případné poškození nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu, střednědobě až dlouhodobě perspektivní; řazeny i mladé rostliny plně vitální s typickým habitem, které zatím nedosáhly polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti. Do této kategorie patří dřeviny, které mohou mít typický habitus poškozený např. výrazným větvením, s výraznou výmladností, dřeviny ale tvarově a vzhledově typické.

4/ dřeviny podprůměrně hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců nebo poškození výrazně snížená vitalita, pravděpodobná jen krátkodobá existence (do 25 let) v přijatelném stavu; často velmi vysoce vyvětvené, bez předpokladu obrůstání po prosvětlení a s neschopností regenerace koruny. U těchto dřevin je počítáno s postupným odstraněním nebo časově omezeným ponecháním na stanovišti (do doby než odrostou nově vysazené dřeviny). Do této kategorie ovšem mohou patřit jedinci mimořádné kompoziční, estetické či dendrologické hodnoty, které se ponechají na dožití.

5/ dřeviny málo hodnotné – v důsledku stáří, chorob, škůdců nebo poškození natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence; do této kategorie řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné infekční choroby).

Sadovnická hodnota uceleně zahrnuje všechny kvality dřevin, které se obtížně vyjadřují dendrometrickými, tj. měřitelnými hodnotami. Sadovnická hodnota posuzuje v komplexu zdravotní stav jedince, habituální vzhled, vztah ke kompozici daného místa a krajinného prostředí. Cílem je snaha o souhrnné vyjádření kompoziční, estetické a pěstební kvality dřeviny a perspektivu jedince do budoucnosti.

UPOZORNĚNÍ: Perspektivnost jedince na stanovišti, která má při stanovení sadovnické hodnoty zásadní význam, vychází z předpokladu, že nezesílí působení negativních entropických faktorů, případně nedojde k dalším neočekávaným zásahům (např. extrémní klimatické výkyvy, obzvláště v několika letech po sobě, či během ročních období).

g) celkový  stav stromu– uvádí případné zvláštnosti vhodné zaznamenání, specifikuje         tvar kmene a vícekmennost, výskyt hnilob a dutin, vitalitu dřeviny, blíže specifikuje případná navrhovaná opatření

h) návrh opatření –  ODS – dřevina navržená k odstranění

–  P  – dřevina bude ponechána na stanovišti